## Slide 1
14º Seminário de Emergência Ambiental com o tema "Prevenção de acidentes e mitigação de danos no transporte rodoviários com produtos perigosos"
ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO
ICM
20/06/24

## Slide 2: Conceito e aplicação
O ICM é uma ferramenta que avalia mensalmente a qualidade e o grau de manutenção das rodovias sob a gestão do DNIT.
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Serve como referência para o acompanhamento e planejamento das ações de manutenção da malha rodoviária.

## Slide 3: Metodologia do ICM
BOM
REGULAR
RUIM
PÉSSIMO
O ICM é calculado a partir de levantamentos de campo, classificando cada quilômetro de rodovia em quatro categorias:
Exemplo:

## Slide 4: Composição do ICM por quilômetro
Pavimentação
70%
Buracos
Remendos
Trincas
50%
30%
20%
=
ICM
Sinalização
Roçada
Drenagem
30%
Conservação Geral
+
50%
30%
20%

## Slide 5
Patologia por km | Baixo: Nota 0,25 | Médio: Nota 0,50 | Alto: Nota 1,00
Buraco | até 2 | de 3 a 5 | maior que 5
Remendo | até 2 | de 3 a 5 | maior que 5
Trincamento | até 10% | de 10% a 50% | maior que 50%
Pavimentação
Patologia por km | Bom: Nota 0,25 | Regular: Nota 0,50 | Ruim: Nota 1,00
Sinalização | Visíveis e em boas condições | Parcialmente faltantes e desgastados | Faltantes e desgastados
Drenagem | Íntegros e caiados | Quebras localizadas e sem caiação | Quebrados ou ausentes
Roçada | Vegetação rasteira com altura máxima de 30 cm | - | Alta, que afeta a visibilidade da sinalização vertical
Conservação
Composição do ICM por quilômetro
Quanto melhor é o trecho, menor é nota recebida

## Slide 6: Composição do ICM por quilômetro
Pavimentação
70%
Buracos
Remendos
Trincas
Sinalização
Roçada
Drenagem
30%
Conservação Geral
+
BOM
REGULAR
RUIM
PÉSSIMO
=
50%
30%
20%
50%
30%
20%
ICM < 30
30 ≤ ICM < 50
50 ≤ ICM < 70
ICM ≥ 70

## Slide 7: Resultados e impacto do ICM
Melhoria Contínua: Apresentação do histórico de intervenções
Identificação de Prioridades: identificar trechos críticos
Alocação de Recursos: Otimização na distribuição de recursos
Segurança nas Rodovias: Redução de acidentes e melhoria na segurança dos usuários com identificação de gargalos
Transparência e Prestação de Contas: O ICM torna o processo de tomada de decisão mais transparente e responsável.
BOM

## Slide 8: Coleta de dados
Levantamento de campo através da filmagem da rodovia com câmeras de ação com GPS
Veículo de Levantamento de Campo. Fonte: Lab Trans/UFSC

## Slide 9: Processamento dos dados
Software DNIT-ICM, desenvolvido pelo Labtrans da Universidade Federal de Santa Catarina que automatiza a detecção dos elementos do ICM nos vídeos
https://icmweb-hom.labtrans.ufsc.br/login

## Slide 10: Pós-processamento dos dados
Exemplo: Buraco
Fonte: Lab Trans/UFSC

## Slide 11
Fonte: Lab Trans/UFSC
Pós-processamento dos dados
Exemplo: Roçada

## Slide 12
Fonte: Lab Trans/UFSC
Pós-processamento dos dados
Exemplo: Sinalização

## Slide 13: Resultado em forma de planilha
Fonte: Lab Trans/UFSC

## Slide 14: Resultado em forma de diagrama
Fonte: Lab Trans/UFSC

## Slide 15: Resultado em forma de mapa
Fonte: Lab Trans/UFSC

## Slide 16: Resultado geral do ICM em Minas Gerais

## Slide 17: Evolução do ICM em Minas Gerais
Fonte: DNIT
Chart: 
| 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627
% Bom | 39 | 45 | 46 | 44 | 51 | 65
% Regular | 31 | 26 | 30 | 31 | 31 | 20
% Ruim | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10
% Péssimo | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 5
META

## Slide 18: Relação entre o ICM e a prevenção de acidentes
O ICM fomenta ações para melhora da condição das vias, o que reduz o risco de acidentes causados por falhas na infraestrutura, como buracos ou sinalização inadequada, colaborando para:
Prevenção de Derramamentos: Rodovias em bom estado minimizam o risco de derramamentos de produtos perigosos, que podem ocorrer devido a acidentes envolvendo veículos de transporte.
Resposta a Emergências: Uma infraestrutura bem mantida permite uma resposta mais eficaz e rápida em casos de acidentes, facilitando o acesso de veículos de emergência e equipes.

## Slide 19: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-381

## Slide 20: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-381

## Slide 21: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-116
BR-116

## Slide 22: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-262

## Slide 23: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-251

## Slide 24: Ações do DNIT para melhorar o ICM
BR-364
BR-367

## Slide 25
OBRIGADO!
“Quem não mede não gerencia, quem não gerencia não melhora” Joseph Juran